## Slide 2: 一&二、实验目的和实验环境
实验目的
  掌握多周期CPU的工作原理
  掌握9条常规指令多周期CPU的设计与开发
  LW, SW, ADD, SUB, AND, OR,NOR,BEQ, J
实验环境
  装有ISE的计算机 1台
  Sword板 1套

## Slide 3: 三、实验任务
实现多周期CPU的各个模块
完成CPU模块的综合、仿真和FPGA实现

## Slide 4
Fig.
State number

## Slide 5: 四、实验原理与电路图
多周期CPU中：
  每条指令的执行需多个时钟周期
  增加IR寄存器存放当前指令，用于在未来几个时钟周期内产生控制信号，直到该指令完成
  增加保持各节拍之间的状态寄存器
  去除单周期中计算PC+4和转移地址的2个加法器
  指令和数据放在同一个物理存储器中

## Slide 6: 多周期CPU主要部件
存储器(指令、数据)
CPU控制器(含总线控制器)
ALU及其控制单元
PC寄存器
寄存器文件
节拍寄存器(新增)

## Slide 7: 指令执行过程
R型，4个节拍： IF→ID →EX →WB
I型，4/5个节拍：IF →ID →EX →。。。
J型，3个节拍
Control实现形式:
  请参考理论课教材

## Slide 8: 多周期CPU结构定义 —— 本实验
32位固定指令长度的类MIPS指令格式
寄存器文件有32个通用寄存器
引入5个状态寄存器：IR、MDR、A、B、ALUout
非流水线结构，但每条指令执行需多个周期，且当前指令执行完毕后方开始执行下条指令
内存数据总线32位，按字节或字编址，数据必须字对齐
支持2048×32bit单端口内存，地址线13位，利用IP核构建，每个周期可执行一个读或写操作。
所有CPU部件共享唯一的全局时钟（显示模块例外）
支持三种指令类型：R、I、J；不支持中断和异常

## Slide 9: 多周期CPU功能定义 —— 本实验
CPU工作模式选择：自动模式、手动模式
自动模式：CPU复位后通过板上时钟的分频信号从内存0地址取指令并执行
手动模式：CPU复位后通过按键产生的系统时钟从内存0地址取指令并执行
CPU工作模式的选择通过拨动开关实现
两种模式下的显示输出及显示控制相同

## Slide 10: 基本组件：16位 → 32位符号位扩展
module single_signext(i_16, o_32);
  input wire[15:0] i_16;
  output reg [31:0] o_32;
  always @(i_16)
  o_32 <= {{16{i_16[15]}}, i_16[15:0]};
endmodule
注意连接和复制操作的语法，特别是 { } 的个数。

## Slide 11: 测试指令：放在coe文件中用于内存初始化
# | MIPS汇编 |  | 
0 1 2 3 4 5 6 7 | LW r1, 40($0)； 地址40的内存数据是x11223344 LW r2, 44($0)； 地址44的内存数据是x00112233 ADD r3, r1, r2 SUB r4, r1, r2 AND r5, r3, r4 NOR r6, r4, r5 SW r6, 48($0) J 0 |  | 
对应32个寄存器reg0，reg1… reg31,上面r1对应reg1（其余以此类推），$0对应reg0。将测试指令翻译成机器码后写入memory.coe文件。

## Slide 12: 寄存器文件
寄存器文件是CPU中存放数据的主要场所
寄存器文件参数：32个，32位，5位寻址
  输入输出配置
    每端口的数据位宽：32位
    读数据端口：2个
    写数据端口：1个
  数据同步触发方式：时钟上升沿
额外增加一个读数据的调试端口，用于调试输出
实现代码参考单时钟数据通道的课件

## Slide 13: CPU控制器
这是本实验的核心模块。
该模块实现的是一个有限状态机，在时钟驱动下进行状态转换，一步步完成各条指令的执行，并输出内部状态而产生各种控制信号。
本实验的有限状态机如下。

## Slide 15: ALU及其控制器
ALU采用分级控制：先由CPU控制器产生控制信号，再进入ALU控制器并结合funct产生控制信号。
alu模块由2个子模块封装而成
  alu_ctrl
  alu_core
实现代码请参考单时钟数据通道的课件

## Slide 16: 调试模块
用途：显示CPU内部状态，便于发现错误。
功能：
  LED闪烁显示系统时钟
  显示各个寄存器的数值
  显示正在执行指令的状态
实现代码参考单时钟数据通道的课件，并根据本实验的要求进行修改和补充。

## Slide 17: 顶层模块
顶层模块将以上所有模块按照多周期数据通道的逻辑连接起来，形成完整的系统。
为方便调试，调试模块也加入到顶层模块中。

## Slide 18: 五、实验步骤
创建工程：学号_multi_cpu.ise(每组选一组长，用组长的学号）
编写并测试各个基本模块
编写测试代码并翻译成机器码，写入coe文件
用IP核生成数据存储器模块，并设置初始值
用Verilog HDL实现寄存器文件模块
将所有模块按多时钟数据通道的逻辑连接起来
设置时钟的2种输入，I/O引脚分配（UCF）
生成FPGA二进制文件并下载到实验板
物理运行时，观测并记录每个时钟的状态

## Slide 19
使用sword板16个拨动开关中右边8个
使用sword板16个LED中右边8个
使用sword板8个7段数码管中右边4个（从右至左依次记为AN0， AN1， AN2， AN3 ）
使用sword板左边4列按钮：
  左边第1列按钮的任何1个都可以代表下一页PPT中左边第1个按钮；
  左边第2列按钮的任何1个都可以代表下一页PPT中左边第2个按钮；
  左边第3列按钮的任何1个都可以代表下一页PPT中左边第3个按钮；
  左边第4列按钮的任何1个都可以代表下一页PPT中左边第4个按钮；

## Slide 20
CPU工作模式
L: 手动模式
H: 自动模式
复位信号
手动时钟
正在执行指令的节拍，5个灯只亮1个（功能上重复数码管的显示）
正在执行指令的状态
AN3时钟计数：0,1,2,3,4,5,6, ...
AN2指令类型：A,B,C（对应R, I, J）
AN1指令节拍：0,1,2,3,4
AN0指令地址16进制个位数：0-F
设置寄存器号
（共5位）
七段数码管
显示内容选择
开关输入 | 显示内容
00_xxxxx | 寄存器xxxxx低16位
01_xxxxx | 寄存器xxxxx高16位
10_xxxxx | 正在执行指令的状态
11_xxxxx | 自定义
自动时钟
自动模式不接受手动时钟
手动模式不接受自动时钟
LED以增量形式显示节拍
增量显示（LD0~4）
第0个节拍：LD0亮，其余灭
第1个节拍：LD1亮，其余灭
第2个节拍：LD2亮，其余灭
第3个节拍：LD3亮，其余灭
第4个节拍：LD4亮，其余灭

## Slide 21: 六、实验报告要求
以文字形式给出以下代码：
  包含详细注释的所有模块的Verilog代码
  包含各引脚作用注释的完整的UCF代码
详细描述每条指令在开发板上的实际运行情况，并分析每一步的结果是否正常。
不要出现以下情况：
  对课件整页截图后直接粘贴到实验报告中
  将自动生成的注释或IP模块代码放到报告中